Adı – Soyadı = 	                                                                                              ......../ ….. /.......

Sınıfı –  No   =

...................... LİSESİ

İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ 11  SINIF 1. DÖNEM  1.  YAZILI SINAV SORULARI

Soru 1 matkabın uç açısı kaç derecedir? Yazınınız

Soru 2 18,25 ölçüsünü 1/20 lik kumpasda şekil çizerek gösteriniz.

Soru 3 23,62 ölçüsünü mikrometrede şekil çizerek gösteriniz.

Soru 4 tornada metrik  vida açarken kalemin uç açısı kaç derece olmalıdır?

Soru 5 tornada üçgen vida  açarken işlem sırasını yazınız.

Soru 6 vida tarağı ne işe yarar yazınız.

Soru 7 vida elemanlarını şekil çizerek gösteriniz.

Soru 8 aşağıdaki test soruları 3 er puan değerindedir

Test1.Whitworth ve metrik üçgen vidaların uç açıları nedir?

A) Whitworth 55°

Metrik 60°

B) Whitworth 60°

Metrik 55°

C) Whitworth 50°

Metrik 65°

D) Whitworth 55°

Metrik 65°

Test 2. Vidanın adım ayarının doğru yapılıp yapılmadığı ne ile kontrol edilmelidir?

A) Göz ile

B) Diş tarağı

C) Vida mastarı

D) şablon

Test 3. Kalem ucu ekseninin iş eksenine dik olarak ayarlanması ne ile yapılmalıdır?

A) Vida mastarıyla

B) Diş tarağı

C) Tampon mastarı

D) Kalem bileme mastarıyla

Test 4. Vida kaleminin kusursuz bilenmesi için dikkat edilecek hususlar nelerdir?

A) Açılacak vidanın cinsi

B) Talaş açısı

C) Ağız açıları

D) Boşluk açısı

Test5  ilerleme miktarına hangi faktör etki etmez?

A ) Talaş derinliği

B ) Malzemenin cinsi, durumu

C ) Talaşın tipi

D ) Kalemin cinsi

Test6    3/16˝ parmak  kaç  milimetre eder?

a)  4.76         b)  476     c)   48        d)  480

Test 7. Delik tornalamada kalemin esnememesi için ne yapılmalıdır?

A ) Kalem uzun bağlanmalıdır.

B ) Talaş miktarı azar azar verilmelidir.

C ) Kalem punta seviyesinden aşağıda bağlanmalıdır.

D ) Kalem ters çevrilmelidir.

Test 8. Aşağıdaki ölçme ve kontrol aletlerinden hangisi deliklerin ölçme ve kontrolünde kullanılmaz?

A) Vida mastarı

B) iç çap kumpası

C) Delik komparatörü

D) Tampon mastarı

Test 9. Aşağıdakilerden hangisi mikrometre parçalarından değildir?

A) Cırcır

B) Kovan

C) Gövde

D) Kramayer

Test 10. Aşağıdakilerden hangisi komparatör parçalarından biri değildir?

A) İbre

B) Hareketli uç

C) Milimetrik gösterge

D) Verniyer bölüntüsü

| soru | 1-2-3-4-5-6-7 | 8 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| puan | 10”ar puan | 30 | 100 |